## Slide 1
MASTER'S THESIS DEFENSE · COMPUTATIONAL SCIENCES
Data-Driven Stokes Flow Prediction
in Multi-Crystal Sedimentation
A Systematic Comparison of Spatial and Spectral Neural Surrogate Architectures
Paul Baselt
Supervisors: Prof. Dr. Boris J. P. Kaus · Prof. Dr. Michael Wand
Johannes Gutenberg University Mainz · June 2026
Notes: Guten Tag und vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Mein Name ist Paul Baselt. Ich freue mich, Ihnen meine Masterarbeit im Studiengang Computational Sciences vorzustellen: "Datengetriebene Vorhersage von Stokes-Strömungen in der Mehrkristall-Sedimentation – ein systematischer Vergleich räumlicher und spektraler neuronaler Surrogat-Architekturen." Betreut wurde die Arbeit von Prof. Kaus am Institut für Geowissenschaften und Prof. Wand am Institut für Informatik. Ich führe Sie in etwa 30 Minuten durch die zentralen Ideen und freue mich danach auf Ihre Fragen.

## Slide 2
OVERVIEW
Agenda
01
Motivation
The geophysical problem & research question
02
Physics
Stokes flow & the stream-function formulation
03
Methodology
Two architectures, one controlled comparison
04
Experiments
Four experiments: from one crystal to size scaling
05
Discussion
Causes, conclusions & outlook
02
Notes: Hier die Struktur des Vortrags. Ich beginne mit der Motivation und dem zugrunde liegenden geophysikalischen Problem und leite daraus die Forschungsfrage ab. Dann ein kurzer Blick auf die Physik und die mathematische Formulierung. Anschließend die Methodik – die beiden Architekturen, die ich vergleiche, und das experimentelle Design. Danach präsentiere ich die Ergebnisse von vier Experimenten und schließe mit Diskussion, den Antworten auf meine Hypothesen und einem Ausblick.

## Slide 3
01
SECTION ONE
Motivation
Why do we need surrogate models for crystal sedimentation at all?
Notes: Beginnen wir mit der Motivation: Warum brauchen wir überhaupt Surrogat-Modelle für die Kristall-Sedimentation?

## Slide 4
01 · MOTIVATION
The Geoscientific Context
Crystals settling in a magma chamber
As the melt cools, crystals nucleate, grow and sink due to the density contrast with the melt. This sedimentation drives the chemical differentiation of the rock and forms the layered structures preserved in plutonic bodies.
The numerical challenge
We must resolve the microscopic boundary layers around every crystal and the long-range hydrodynamic interactions across the whole domain — simultaneously.
Re ≪ 1
Stokes regime — viscous forces dominate, inertia is negligible (Re ≈ 10⁻⁸–10⁻⁴)
hours – days
Runtime per simulation on a fixed 256×256 grid
∝ N²
Interaction cost scales with the square of the crystal count
→ Can we train a surrogate that predicts these fields in milliseconds, not hours?
04
Notes: Ein Zweig der Geophysik beschäftigt sich damit, geologische Prozesse zu simulieren, um zu verstehen, wie Strukturen oder Ablagerungen entstehen. Mein Fokus ist das Absinken von Kristallen in einer Magmakammer. Beim Abkühlen der Schmelze bilden sich Kristalle, wachsen und sinken aufgrund des Dichtekontrasts ab. Diese Sedimentation steuert die chemische Differenzierung des Gesteins und erzeugt die geschichteten Strukturen in Plutoniten. Die numerische Herausforderung ist zweifach: Wir müssen die mikroskopischen Grenzschichten um jeden Kristall UND die weitreichenden hydrodynamischen Wechselwirkungen im gesamten Gebiet gleichzeitig auflösen. Die Wechselwirkungskosten skalieren etwa mit dem Quadrat der Teilchenzahl – ab etwa zehn Kristallen werden die Systeme sehr groß, mit Laufzeiten von Stunden bis Tagen pro Simulation. Systematische Parameterstudien sind damit praktisch unmöglich. Alles spielt sich im Stokes-Regime ab – Reynolds-Zahl weit unter eins. Daher die Motivation: Können wir ein schnelles Surrogat trainieren, das diese Strömungsfelder in Millisekunden statt Stunden vorhersagt?

## Slide 5
01 · MOTIVATION
Research Question & Hypotheses
CENTRAL RESEARCH QUESTION
To what extent can a U-Net and a Fourier Neural Operator, trained on configurations with up to a fixed number of crystals, generalize to unseen scenarios with varying particle numbers and arrangements — and which factors fundamentally limit this generalization?
H1
Generalization
Sufficient sampling and a broad training distribution enable out-of-distribution generalization.
H2
ψ-Formulation
Predicting the stream function reduces task complexity and guarantees exact incompressibility.
H3
Architecture
Spectral (FNO) and spatial (U-Net) models excel under different generalization regimes.
05
Notes: Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwieweit können ein U-Net und ein Fourier Neural Operator, trainiert auf Konfigurationen mit bis zu einer festen Maximalzahl von Kristallen, auf ungesehene Szenarien mit variierender Teilchenzahl und Anordnung generalisieren – und welche Faktoren begrenzen diese Generalisierung grundlegend? Das ist direkt geowissenschaftlich relevant: Natürliche Sedimentation hat selten eine feste Kristallzahl oder regelmäßige Geometrie, also muss ein nützliches Surrogat über eine breite Bandbreite an Konfigurationen funktionieren. Daraus leite ich drei Hypothesen ab: H1 zur Generalisierung, H2 zur Stromfunktions-Formulierung und H3 zum architektonischen Unterschied. Bevor ich zu den Experimenten komme, erkläre ich kurz die Physik und warum wir das Problem so formulieren.

## Slide 6
02
SECTION TWO
Physics
Stokes flow and the stream-function formulation.
Notes: Zunächst die Physik – Stokes-Strömung und die Stromfunktions-Formulierung.

## Slide 7
02 · PHYSICS
Stokes Flow & the Stream Function
① FROM NAVIER–STOKES TO STOKES
Re ≪ 1 ⟹ inertia vanishes, steady state:
−∇p + η∇²u + ρg = 0
∇·u = 0 (incompressibility)
② WHY NOT PREDICT VELOCITY DIRECTLY?
A network predicting u must learn ∇·u = 0 from data — leading to small but systematic divergence errors.
Instead, we enforce incompressibility analytically.
③ THE STREAM FUNCTION ψ
uₓ = +∂ψ/∂z u_z = −∂ψ/∂x
∇·u = ∂²ψ/∂x∂z − ∂²ψ/∂z∂x = 0
Schwarz's theorem → mixed partials cancel. Divergence-free is an algebraic identity, not a learned constraint.
④ POISSON EQUATION FOR ψ
ω = −∇²ψ ⟹ ∇²ψ = −ω
Solved with Dirichlet BC ψ|∂Ω = 0 — boundary is one streamline; gauge fixed, unique solution.
⑤ RECOVERING VELOCITY FROM ψ̂
Numerical differentiation amplifies high-frequency error:
velocity error ≈ 2× (FNO), 3× (U-Net) the ψ-error
07
Notes: Schritt 1: Die vollständige inkompressible Navier-Stokes-Gleichung enthält links die Trägheitsterme. Das Kristallabsinken in Magma läuft bei Reynolds-Zahlen zwischen etwa 10 hoch minus 8 und 10 hoch minus 4 ab. Bei Re viel kleiner eins ist das Verhältnis von Trägheits- zu Viskositätskräften vernachlässigbar – die linke Seite verschwindet – und wir haben einen stationären Zustand. Es bleiben die inkompressiblen Stokes-Gleichungen: Impulsbilanz und Massenerhaltung. Die Folie zeigt die homogene Form; die Auftriebskraft rho-g aus dem Dichtekontrast ist der eigentliche Antrieb und in allen LaMEM-Trainingsdaten implizit enthalten. Schritt 2: Würde ein Netz u direkt vorhersagen, müsste es die Inkompressibilität rein aus Daten lernen – das führt zu kleinen, aber systematischen Divergenzfehlern. Wir gehen anders vor. Schritt 3: In 2D lässt sich jedes divergenzfreie Feld als Rotation eines skalaren Potentials schreiben. Wir definieren die Stromfunktion psi. Rechnet man die Divergenz nach, heben sich die gemischten zweiten Ableitungen nach dem Satz von Schwarz exakt auf – das ist eine algebraische Identität, keine weiche Nebenbedingung. Jede Vorhersage liefert also ein exakt divergenzfreies Geschwindigkeitsfeld. Schritt 4: Um psi aus dem LaMEM-Output zu rekonstruieren, nutzen wir die Vortizität als Zwischengröße und erhalten die Poisson-Gleichung Nabla-Quadrat psi gleich minus omega, mit homogenen Dirichlet-Randbedingungen. Schritt 5: Aus dem vorhergesagten psi gewinnen wir die Geschwindigkeit durch numerische Differentiation. Das ist ein Hochpassfilter – deshalb sind Geschwindigkeitsfehler systematisch größer als psi-Fehler, etwa Faktor 2 beim FNO, Faktor 3 beim U-Net ohne die zusammengesetzte Loss-Funktion.

## Slide 8
03
SECTION THREE
Methodology
Two architectures, trained and evaluated on identical data.
Notes: Nun die Methodik – die beiden Architekturen, trainiert und evaluiert auf identischen Daten.

## Slide 9
03 · METHODOLOGY
The Methodological Workflow
1
LaMEM
Steady-state Stokes solve on a 256×256 FD grid
→
2
ψ via Poisson
Reconstruct ψ from velocity (Dirichlet BC)
→
3
4-Ch Encoding
Geometry → input tensor
→
4
Model → ψ̂
U-Net or FNO predicts the stream function
→
5
Evaluation
Rel. L² error · MAE · divergence
THE FOUR INPUT CHANNELS
1 Binary crystal mask
2 Signed distance field to nearest crystal surface
3 + 4 Normalized x- and z-coordinates (absolute position)
CONTROLLED COMPARISON
Both architectures receive the same encoding and target, and are judged by the same metrics — any performance difference is attributable to the architecture, not the data.
09
Notes: Die Pipeline ist wie folgt: LaMEM erzeugt eine stationäre Stokes-Lösung auf dem 256-mal-256 Finite-Differenzen-Gitter. Aus der Geschwindigkeit rekonstruieren wir die Stromfunktion über die Poisson-Lösung mit Dirichlet-Randbedingungen. Die Geometrie wird in einen Vier-Kanal-Eingabetensor kodiert, das Modell sagt psi-Dach vorher, und wir evaluieren mit relativem L2-Fehler, mittlerem absolutem Fehler und der Divergenz. Die vier Eingabekanäle sind: erstens eine binäre Kristallmaske; zweitens ein vorzeichenbehaftetes Distanzfeld zur nächsten Kristalloberfläche; und drittens und viertens die normalisierten x- und z-Koordinaten, die dem Netz die absolute Position geben. Entscheidend: Beide Architekturen erhalten exakt dieselbe Eingabekodierung und dasselbe Ziel und werden an denselben Metriken gemessen. Das macht es zu einem kontrollierten, fairen Vergleich – jeder Leistungsunterschied geht auf die Architektur zurück, nicht auf die Daten.

## Slide 10
03 · METHODOLOGY
Two Architectures, One Question
SPATIAL
U-Net
Builds global context gradually
Encoder–decoder with skip connections
Compresses to abstract features, then reconstructs full resolution; skips preserve fine spatial detail.
Global context only emerges indirectly
Long-range interactions are pieced together through many pooling steps.
BatchNorm · resize-convs · composite loss
Penalizes ψ, its gradients, and boundary error.
SPECTRAL
Fourier Neural Operator
Sees the whole domain at once
Learns in the frequency domain
FFT → learnable weights on the 16 lowest modes → inverse FFT, with a parallel pointwise path.
Global receptive field after one layer
Every output point depends on every input point immediately.
Structurally matched to elliptic PDEs
A local perturbation propagates across the whole field — captured naturally.
10
Notes: Ich vergleiche zwei grundlegend verschiedene Architekturen. Beide erhalten dasselbe 256-mal-256-Eingabebild der Kristallgeometrie und geben ein vorhergesagtes psi-Dach aus – aber sie sind völlig unterschiedlich aufgebaut. Das U-Net stammt ursprünglich aus der biomedizinischen Bildsegmentierung; der Name kommt von der U-Form. Die linke Seite, der Encoder, komprimiert die Eingabe schrittweise und extrahiert abstraktere Merkmale – wie Herauszoomen. Die rechte Seite, der Decoder, rekonstruiert die volle Auflösung. Der Clou sind die Skip-Connections, die feine räumliche Details direkt weiterreichen. Die zentrale Einschränkung: Globaler Kontext entsteht nur indirekt über viele Pooling-Schritte. Technisch nutzt das U-Net Batch-Normalisierung, Resize-Convolutions und eine zusammengesetzte Loss-Funktion. Der Fourier Neural Operator geht fundamental anders vor: Er arbeitet direkt im Frequenzraum. Jedes räumliche Feld lässt sich in Sinuswellen zerlegen; eine FFT macht das. Der FNO lernt, welche der 16 niedrigsten Moden zu verstärken oder zu dämpfen sind, eine inverse Transformation kehrt zurück in den Ortsraum. Der entscheidende Vorteil: Schon eine einzige Fourier-Schicht hat ein globales rezeptives Feld – jeder Ausgabepunkt hängt sofort von jedem Eingabepunkt ab. Das passt strukturell perfekt zu den elliptischen Stokes-Gleichungen. Kurz: Das U-Net baut globales Verständnis schrittweise aus lokalen Operationen auf; der FNO sieht das gesamte Gebiet auf einmal. Dieser strukturelle Unterschied ist die zentrale Hypothese der Arbeit.

## Slide 11
04
SECTION FOUR
Experiments
Four experiments — from a single crystal to crystal-size generalization.
Notes: Mit diesen beiden Architekturen habe ich vier Experimente durchgeführt – vom Einzelkristall bis zur Größen-Generalisierung.

## Slide 12
04 · EXPERIMENTS
Experimental Design
EXPERIMENT 1
Single-Crystal Baseline
Exactly one crystal. Hyperparameter sweep over 4 learning rates × 2 batch sizes — a reference per architecture.
EXPERIMENT 2
Multi-Crystal Generalization
Train on 1–10 crystals, evaluate per count incl. unseen higher counts up to 25.
EXPERIMENT 3
Density Stress Test
Train on ≤25 crystals, evaluate on far denser scenes up to 84 — does reach scale with the training range?
EXPERIMENT 4
Crystal-Size Generalization
Train on r = 0.05, apply to r = 0.005 and r = 0.5. Also: an FNO trained on three radii at once.
12
Notes: Die vier Experimente sind systematisch aufgebaut. Experiment 1 ist die Einzelkristall-Basislinie mit genau einem Kristall; hier habe ich einen Hyperparameter-Sweep über vier Lernraten und zwei Batch-Größen durchgeführt. Experiment 2 ist Mehrkristall-Generalisierung: beide Modelle werden auf 1 bis 10 Kristallen trainiert und pro Kristallzahl evaluiert, inklusive ungesehener höherer Zahlen bis 25. Experiment 3 ist ein Stresstest: Training auf bis zu 25 Kristallen, Evaluation auf weit dichteren Szenen bis 84 Kristalle – skaliert der Generalisierungsbereich mit der Breite der Trainingsverteilung? Experiment 4 wechselt die Variable von Anzahl auf Größe: ein nur auf Radius 0,05 trainiertes Modell wird auf sehr kleine und sehr große Kristalle angewandt. Zusätzlich trainiere ich einen FNO auf drei Radien gleichzeitig. Alle Daten stammen aus LaMEM und liegen als vorberechnete JLD2-Dateien vor. Schauen wir uns die Ergebnisse an.

## Slide 13
04 · EXPERIMENTS — RESULT 1
Single-Crystal Baseline
Chart: mean rel. L² error (%)
| Stream function ψ | Velocity field
FNO | 2.05 | 3.6
U-Net | 6 | 10.6
≈ 3×
Lower ψ-error
Best FNO 1.6–2.5 % vs. U-Net 5.5–6.5 % on ψ
Smooth
FNO convergence
Monotonic; U-Net oscillates at high LR / batch 16 (BatchNorm)
3× → 1.5–2×
Composite loss
Cuts U-Net velocity/ψ ratio at batch 8 — but can backfire at 16
13
Notes: In der Einzelkristall-Basislinie hat der FNO einen klaren Vorteil. Die besten FNO-Konfigurationen erreichen mittlere relative L2-Fehler von 1,6 bis 2,5 Prozent auf der Stromfunktion, gegenüber 5,5 bis 6,5 Prozent beim besten U-Net – etwa Faktor drei. Auf dem abgeleiteten Geschwindigkeitsfeld liegt der FNO bei etwa 3,0 bis 4,2 Prozent, das U-Net bei rund 8,5 bis 12,7 Prozent. Wichtig ist die Trainingsdynamik: Der FNO konvergiert glatt und monoton. Das U-Net zeigt ausgeprägte Oszillationen im Validierungs-Loss, besonders bei höheren Lernraten und der größeren Batch-Größe 16. Wir führen das auf die Batch-Normalisierung zurück, die die effektive Lernrate über die Schichten ungleichmäßig macht – das knüpft an Arbeiten von Mehmeti-Göpel und Wand, ICML 2024, an. Zum Loss: Die zusammengesetzte Loss-Funktion – MSE plus Gradienten- und Randterm – senkt das Geschwindigkeits-zu-psi-Verhältnis des U-Nets von etwa 3-fach auf 1,5- bis 2-fach bei Batch-Größe 8. Bei Batch-Größe 16 kann sie auch nach hinten losgehen.

## Slide 14
04 · EXPERIMENTS — RESULT 2 & 3
Multi-Crystal Generalization
Chart: crystal count (Exp 2: trained ≤ 10)
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
FNO | 3.5 | 5.5 | 8 | 9.2 | 10.1 | 12
U-Net | 16 | 18 | 21 | 22 | 22.5 | 24
10 % threshold | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
WITHIN DISTRIBUTION
FNO 4–9 %
U-Net 17–26 % on ψ
Stokes is linear → fields ≈ superposition; global correlations (FNO's strength) help.
KEY FINDING — OOD REACH SCALES
Exp 2 (≤10): FNO stays < 10 % up to n ≈ 20
Exp 3 (≤25): reaches n ≈ 35 — broader training, longer reach
At n = 50: FNO 12.4 % vs. U-Net 21.5 %
14
Notes: In den Mehrkristall-Experimenten führt der FNO erneut klar. Innerhalb der Trainingsverteilung liegt der FNO in Experiment 2 bei 4 bis 9 Prozent auf psi, das U-Net bei rund 17 bis 26 Prozent – wieder Faktor 3 bis 4. In Experiment 3 liegen die In-Distribution-Mittel bei etwa 6,8 Prozent für den FNO und etwa 23 Prozent für das U-Net. Physikalisch ist das sinnvoll: Stokes-Strömung ist linear, das Gesamtfeld ist näherungsweise eine Überlagerung der Einzelkristall-Störungen. Solche Überlagerungen genau darzustellen erfordert globale Korrelationen über das ganze Gitter – genau das, was der FNO leistet. Außerhalb der Verteilung: In Experiment 2, trainiert auf bis zu 10 Kristallen, überschreitet der FNO-Fehler erstmals bei n gleich 20 die 10 Prozent, das U-Net liegt um 22 Prozent. In Experiment 3, trainiert auf bis zu 25, erreicht der FNO 12,4 Prozent bei n gleich 50, das U-Net 21,5 Prozent. Die zentrale Erkenntnis: Die Out-of-Distribution-Reichweite skaliert mit der Breite der Trainingsverteilung. Das breitere Experiment-3-Modell bleibt bis etwa n gleich 35 unter 10 Prozent – deutlich weiter als die rund n gleich 20 aus Experiment 2.

## Slide 15
04 · EXPERIMENTS — RESULT 4
Crystal-Size Generalization
The most surprising result: the architectural ranking reverses.
Chart: rel. L² error on ψ (%)
| Small r = 0.005 | Large r = 0.5
FNO | 12.1 | 71.3
U-Net | 10.8 | 44.9
THE CAUSE
Fixed spectral truncation at k_max = 16. Large crystals create high-frequency boundary layers above the cutoff — the FNO simply cannot represent them. The U-Net's local filters stay geometrically similar at any size.
THE REMEDY
71 % → 10.4 %
An FNO trained on three radii {0.02, 0.05, 0.08} fixes it — no architectural change. Data diversity beats spectral redesign.
15
Notes: Experiment 4 liefert das überraschendste Ergebnis der Arbeit: Die architektonische Rangfolge kehrt sich um. Für kleine Out-of-Distribution-Kristalle, Radius 0,005 gegenüber dem Trainingsradius 0,05, sind beide Modelle vergleichbar: der FNO bei 12,1 plus minus 6,4 Prozent, das U-Net bei 10,8 plus minus 6,8 Prozent. Kleine Kristalle erzeugen schwache, diffuse Störungen. Für große Kristalle, Radius 0,5, kippt das Bild: Der FNO erreicht 71,3 plus minus 4,8 Prozent – praktisch unbrauchbar – während das U-Net bei 44,9 plus minus 8,2 Prozent liegt: immer noch hoch, aber deutlich besser. Der Grund ist die feste spektrale Trunkierung bei 16 Fourier-Moden. Bei großen Kristallen ist die Grenzschicht hochfrequent relativ zum Gebiet, und diese Frequenzen liegen über dem Mode-Cutoff – der FNO kann sie nicht darstellen. Die lokalen Faltungsfilter des U-Nets bleiben an der Kristalloberfläche geometrisch ähnlich, unabhängig von der Größe. Die Abhilfe ist verblüffend: Ein FNO, der auf drei Radien trainiert wird, senkt den mittleren Out-of-Distribution-Fehler von 71 Prozent auf etwa 10,4 Prozent. Die spektrale Begrenzung ist also keine grundsätzliche Barriere – sie lässt sich durch Vielfalt in den Trainingsdaten überwinden, ganz ohne architektonische Änderung.

## Slide 16
05
SECTION FIVE
Discussion
Causes, implications, and limitations.
Notes: Nun die Diskussion: Ursachen, Implikationen und Grenzen.

## Slide 17
05 · DISCUSSION
Causes & Implications
1
FNO stability vs. U-Net oscillations
BatchNorm widens the spread of effective learning rates across layers; the FNO, without it, converges monotonically.
2
Spectral truncation k_max = 16
Precisely what causes the large-crystal failure — boundary layers need higher modes. Remedy: broader data or adaptive modes.
3
Stream function as inductive bias
Predicting ψ guarantees exact incompressibility: divergence RMS ≈ 10⁻²⁶, numerically zero — no soft penalty.
4
Velocity error > ψ error
Numerical differentiation amplifies high-frequency residuals: ≈ 2× (FNO), 3× (U-Net), 1.5–2× with composite loss.
THE PAYOFF
687 ms
FNO end-to-end / sample
≈ 12× faster
5.5 ms
pure U-Net forward pass
> 1500× faster
vs. LaMEM's 8–9 s per solve
17
Notes: Vier Punkte. Erstens, FNO-Stabilität gegenüber U-Net-Oszillationen: Die Batch-Normalisierung im U-Net verbreitert die Streuung der effektiven Lernraten über die Schichten. Der FNO ohne Batch-Normalisierung konvergiert monoton. Zweitens, die spektrale Trunkierung bei k-max gleich 16 ist genau das, was das Versagen bei großen Kristallen verursacht: Grenzschicht-Strukturen brauchen höhere Fourier-Frequenzen. Die Abhilfe ist breitere Trainingsvariation oder adaptive Fourier-Moden. Drittens, die Stromfunktion als induktiver Bias: Die Vorhersage von psi garantiert exakte Inkompressibilität – die gemessene Divergenz-RMS liegt bei etwa 10 hoch minus 26, also numerisch null – ohne weichen Strafterm. Viertens, Geschwindigkeitsfehler größer als psi-Fehler, weil die numerische Differentiation hochfrequente Residuen verstärkt; das Verhältnis ist etwa 2-fach beim FNO, 3-fach beim U-Net ohne und 1,5- bis 2-fach mit der zusammengesetzten Loss-Funktion. Und der Effizienzgewinn: Der FNO braucht etwa 687 Millisekunden Ende-zu-Ende pro Sample – rund 12-fach schneller als LaMEMs 8 bis 9 Sekunden – während der reine U-Net-Vorwärtspass nur 5,5 Millisekunden dauert, über 1500-fach schneller. Das macht systematische Studien und Langzeitsimulationen erst handhabbar.

## Slide 18
05 · DISCUSSION
Conclusion & Answers
H1
Confirmed for the FNO
Broad training distribution enables OOD generalization; for the U-Net it holds only weakly.
H2
Confirmed
The ψ-formulation reduces task complexity and guarantees exact incompressibility for every prediction.
H3
Conditionally confirmed
FNO dominates in count generalization — but the ranking reverses for crystal size (U-Net wins for large).
PRACTICAL GUIDELINES
FNO when generalizing across crystal counts
U-Net when robustness to geometric scaling matters
For size: broaden the data, don't change the architecture
Always prefer ψ over direct velocity prediction
LIMITATIONS
All simulations are 2D and steady-state · datasets are relatively small · the FNO (Exp 2–3) trained for fewer epochs than the U-Net (100 vs. 180) — a fully fair comparison would likely improve its numbers further.
18
Notes: Zu den Hypothesen: H1 ist für den FNO bestätigt – ausreichende Stichprobendichte und eine breite Trainingsverteilung ermöglichen Out-of-Distribution-Generalisierung; für das U-Net gilt das nur schwach. H2 ist bestätigt – die psi-Formulierung reduziert die Aufgabenkomplexität und garantiert exakte Inkompressibilität für jede Vorhersage. H3 ist bedingt bestätigt – der FNO dominiert bei der Generalisierung über Kristallzahlen, aber es gibt eine Rangumkehr bei der Größen-Generalisierung, wo das U-Net bei großen Kristallen besser ist. Daraus leite ich praktische Leitlinien ab: FNO bevorzugen, wenn Generalisierung über Kristallzahlen zählt; U-Net, wenn Robustheit gegenüber geometrischer Skalierung gefragt ist; für Größen-Generalisierung schlägt das Verbreitern der Trainingsdaten den Architekturwechsel; und stets die Stromfunktion der direkten Geschwindigkeitsvorhersage vorziehen. Zu den Grenzen: Alle Simulationen sind 2D und stationär; die Datensätze sind relativ klein; und der FNO wurde in den Experimenten 2 und 3 für weniger Epochen trainiert als das U-Net, 100 gegenüber 180 – ein vollständig fairer Vergleich würde seine Zahlen wahrscheinlich weiter verbessern.

## Slide 19
05 · DISCUSSION
Outlook
1
Adaptive Fourier modes / Geo-FNO
Robust size generalization without discrete training radii.
2
Hybrid architectures (U-FNO)
Combine local U-Net processing with global spectral layers (Wen et al. 2022).
3
3D & time-dependent flows
The natural extension for realistic geophysical applications.
4
Surrogate in a time-stepping loop
Quasi-static Stokes → ms per step instead of seconds; long-duration sedimentation.
5
Uncertainty quantification
Bayesian methods or ensembles for confidence estimates on predictions.
19
Notes: Mehrere Richtungen ergeben sich. Adaptive Fourier-Moden oder ein Geo-FNO würden robuste Größen-Generalisierung ohne diskrete Trainingsradien ermöglichen. Hybride Architekturen wie das U-FNO von Wen und Kollegen, 2022, kombinieren lokale U-Net-Verarbeitung mit globalen spektralen Schichten. Die natürliche Erweiterung sind drei Dimensionen und zeitabhängige Strömungen für realistische geophysikalische Anwendungen. Da die Stokes-Strömung quasi-statisch ist, lässt sich das Surrogat als Baustein in ein Zeitschritt-Verfahren einbetten – Millisekunden pro Schritt statt Sekunden – und ermöglicht so Langzeit-Sedimentationssimulationen. Schließlich würde Unsicherheitsquantifizierung über Bayes'sche Methoden oder Ensembles Konfidenzschätzungen für die Vorhersagen liefern.

## Slide 20
THANK YOU
Questions & Discussion
Sincere thanks to Prof. Dr. Boris J. P. Kaus and Prof. Dr. Michael Wand for their supervision, and to the examination committee for your time and attention.
Paul Baselt · M.Sc. Computational Sciences · JGU Mainz
Notes: Damit komme ich zum Ende. Ich danke Professor Kaus und Professor Wand herzlich für die ausgezeichnete Betreuung und der Prüfungskommission für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Gerne beantworte ich nun Ihre Fragen.